## Slide 1
IMPATTO di DIFFERENTI CHASSIS sulle PERFORMANCE delle LEGENDS CARS
Matteo Baio
Gaia Lapucci
Laura Livoti
Thomas Magni
Aerodynamic of Transport Vehicle
Academic year 2024-2025
Prof. Alex Zanotti
Prof. Paolo Schito

## Slide 2: Scopo del lavoro
Negli ultimi anni la crescente popolarità ha fatto si che le competizioni con Legends Car sono state organizzate anche nei più famosi tracciati italiani.
Alcuni tracciati da media e alta velocità sono stati aggiunti in calendario.
Alcune configurazioni potrebbero essere più vantaggiose di altre
Differenti chassis generano carichi aerodinamici differenti
      OBIETTIVO
      Valutare l’impatto delle diverse forme di chassis sulle performance

## Slide 3
BREVE RIASSUNTO DEL LAVORO SVOLTO

## Slide 4: Nozioni di Aerodinamica del veicolo
FORZA AERODINAMICA: forza generata da un movimento relativo corpo-aria
Aerodynamic lift
Maggiore velocità e maggiore sarà l’intensità della forza generata
Intensità e direzione della forza definita da distribuzione di pressione sul corpo

## Slide 5: Nozioni di Aerodinamica del veicolo
Due principali forze aerodinamiche:
Portanza/deportanza (Lift) verso della forza dipende da forma del corpo, inoltre…
Resistenza (Drag) sempre opposta all’avanzamento e suddivisa in:
  Viscosa… dipende dalla rugosità superficiale del corpo
  Forma… dipende da distribuzione di pressione e «punto di separazione»
Aerodynamic lift
Influisce sul bilanciamento della vettura

## Slide 6: Metodologia Numerica
CAD
Inventor
Mesh
Snappy
CFD
OpenFOAM 3D RANS
Post Processing
Paraview
Geometrie estratte dal simulatore Assetto Corsa
Semplificazioni eseguite per simulazioni su PC
Legends Ford 34 Coupe
Legends Chevrolet 37 Sedan

## Slide 7: Semplificazione macchina
Original Ford 34 Coupe
Original Chevrolet 37 Sedan
Meshed Ford 34 Coupe
Meshed Chevrolet 37 Sedan
Meshed Chevrolet 37 Sedan Spoiler
Meshed Ford 34 Coupe Spoiler

## Slide 8: Visualizzazione campo di moto
Chevrolet 37 Sedan standard e con spoiler
Ford 34 Coupe standard e con spoiler

## Slide 9: Riassunto dei risultati
Chart: Coefficiente di resistenza
| Sedan base | Sedan spoiler | Coupe base | Coupe spoiler
Ruote | 0.0519 | 0.0503 | 0.053 | 0.053
Telaio | 0.1024 | 0.0789 | 0.1797 | 0.1388
Passaruota | 0.3231 | 0.3245 | 0.3794 | 0.3906
Spoiler | 0 | 0.0116 | 0 | 0.0108
DOI: 10.1051/matecconf/20179001027
Coupe spoiler |  | 
Coupe base |  | 
Sedan spoiler |  | 
Sedan base |  | 
Coupe spoiler |  | 
Coupe base |  | 
Sedan spoiler |  | 
Sedan base |  | 

## Slide 10
SPIEGAZIONE ESPERIMENTI

## Slide 11: Metodologia sperimentale
Tuft Test
Coast Down Test
Validazione del punto di separazione predetto dalla CFD
Verifica effettiva differenza di Drag tra i due chassis

## Slide 12: Caratteristiche di un Tuft Test
Perché eseguire un tuft test?
Distribuzione di pressione difficile da misurare
MA… legata a distribuzione di velocità
Visualizzo il campo di velocità
Cosa permette di individuare?
Caratteristiche del flusso sulla vettura:
Punti di transizione, separazione e riattacco
Vantaggi del tuft testing?
Costo e facilità di esecuzione
Risultati simili a flow-vis

## Slide 13: Come eseguire il Tuft Test
Allestimento due macchine con filo di stoffa e nastro adesivo
Allestimento videocamere
  Go-pro montate su macchina
  Fotocamera con 3 piedi esterna
Registrazione macchina che prosegue dritta a velocità costante di 60km/h
Elaborazione dati video e comparazione con risultati delle simulazioni

## Slide 14: Caratteristiche di un Coast Down Test
Perché eseguire un coast down test?
Calcolare in maniera approssimata la resistenza all’avanzamento della vettura
Verificare correttezza risultati numerici
MA… Dati numerici ottenuti solo indicativi
Principale limitazione?
Resistenza all’avanzamento influenzata da diversi fattori non sempre misurabili
Riduco effetto eseguendo a velocità alte
Vantaggi del coast down test?
Costo e Processazione risultati immediata

## Slide 15: Come eseguire il Coast Down Test
Allestimento due macchine con rilevatore velocità gps (AiM Solo o AiM MXM)
Macchina in movimento a velocità fissata su un rettilineo
Rilascio acceleratore e simultanea pressione della frizione per un determinato lasso di tempo
Elaborazione dati e comparazione con risultati delle simulazioni

## Slide 16: Criticità prove sperimentali
Influenza di fattori esterni meteorologici Auspicabile eseguire test in giornata non ventosa e non piovosa
Necessario utilizzare due macchine più simili possibili ai modelli usati nel nostro studio Auspicabile chiudere finestrini laterali e posteriori
Necessario che le macchine abbiano altezza da terra e assetto simili possibile
Necessario eseguire test senza altri veicoli vicini
Per coast down test…
Auspicabile eseguirlo a velocità più elevate di 60km/k

## Slide 17
GRAZIE DELL’ATTENZIONE